МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОНДИНСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ»

(по состоянию на 15.10.2010)

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА «ЮЖНЫЙ» 
пгт. МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 
КОНДИНСКОГО РАЙОНА ХМАО-ЮГРЫ

Муниципальный контракт от 15.07.2010 № 61/07/10

на разработку документации по проекту межевания

2010.01 – ПМ

Директор

ООО НПЦ «Сибземресурсы»                                                  Е.Н. Малышев

Омск 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта										           3

## 1	Общая часть									           4

## 2	Градостроительный анализ территории					           7

2.1	Функционально-планировочная организация территории	
проектирования								           7

2.2	Действующая система землепользования				           8

3	Проектные решения								         11

3.1	Порядок формирования границ земельных участков		         16

4	Основные технико-экономические показатели проекта межевания       18

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Текстовые материалы |
| 1 | Проект межевания территории микрорайона «Южный» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры. Пояснительная записка | - |
| 2 | Проект межевания территории микрорайона «Южный» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры. Каталог координат участков межевания территории микрорайона «Южный» | - |
| Графические материалы |
| 1 | План фактического использования территории | 1:2 000 |
| 2 | Проект межевания территории | 1:2 000 |
| Электронные материалы: |
| 1 | Проект межевания территории микрорайона «Южный» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры (графические и текстовые материалы) | - |

1	Общая часть

Проект межевания территории микрорайона «Южный» 
пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры Тюменской области разработан ООО «Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири» на основании технического задания по контракту от 15.07.2010 № 61/07/10.

Проект межевания выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (с изменениями);

-	Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(с изменениями);

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	Приказ Департамента строительства ХМАО-Югры от 26.02.2009 
№ 31-нп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО – Югры»;

-	Постановление Администрации Кондинского района ХМАО-Югры 
от 04.06.2009 № 500 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований городских и сельских поселений Кондинского района»;

-	Распоряжение Администрации Кондинского района ХМАО-Югры 
от 21.10.2009 № 445-р «О подготовке документации по проекту планировки и межевания территории микрорайона «Южный» 
пгт. Междуреченский Кондинского района»;

-	Техническое задание на разработку документации по проектам планировки территории, проектам межевания территории 
и градостроительных планов земельных участков микрорайона «Южный» пгт. Междуреченский Кондинского района Тюменской области.

Ориентировочная площадь проектируемой территории составляет 275,7 га.

Целью разработки проекта межевания территории является установление границ территорий общего пользования, границ земельных участков под жилой застройкой, границ незастроенных земельных участков (планируемых для жилищного строительства, размещения объектов социальной и инженерной инфраструктур, автостоянок, спортивных площадок и других объектов).

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:

-	анализ фактического землепользования в районе проектирования;

-	определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования,

-	формирование границ застроенных земельных участков с учетом функционального назначения объектов застройки в территориальной зоне,

-	обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков,

-	установление границ незастроенных земельных участков с учетом возможности размещения объектов капитального строительства по виду разрешенного использования в территориальной зоне.

Особенностью подготовки проекта является наличие существующих коммуникаций.

Исходными данными для проектирования послужили:

-	материалы проекта генерального плана муниципального образования городского поселения Междуреченский, 
ФГУП УНИИ КХ, г. Екатиренбург, 2007 г.;

-	материалы корректировки проекта генерального плана 
пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, 
ООО «Граф Инфо», 2009 г.;

-	материалы правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения Междуреченский Кондинского района, ООО «Институт территориального планирования «Град», 
г. Омск, 2009 г.;

-	материалы топосъёмки территории промзоны пгт. Междуреченский, «ЗАО дубль-Гео», 2004 г., М 1: 500;

-	материалы топосъёмки центрального района пгт. Междуреченский, «ЗАО дубль-Гео», 2004 г., М 1: 500;

-	материалы топосъёмки района нефтяников пгт. Междуреченский, «ЗАО дубль-Гео», 2008 г., М 1: 500;

-	материалы топосъёмки района железнодорожников 
пгт. Междуреченский, НПП «СибГеоКарта», 2008 г., М 1: 500;

-	материалы горизонтальной съёмки пгт. Междуреченский, «Западно-Сибирское АГП», 1993 г., М 1: 2 000;

-	материалы съёмки Кондинского района, «УралГеоИнформ», 2009 г., М 1: 100 000;

-	схема разбивки участков ИЖС (первая очередь) в микрорайоне «Южный»;

-	схемы расположения земельных участков, предоставленных в собственность, аренду, пользование;

-	проектные решения по установлению красных линий;

-	иные материалы и сведения, необходимые для решения вопросов межевания.

Проведен анализ исходной информации на территории проектирования.

2	Градостроительный анализ территории

2.1	Функционально-планировочная организация территории проектирования

Проектируемая территория расположена в южной части 
пгт. Междуреченский.

Границами проектируемой территории являются:

-	с севера – автомобильная дорога с покрытием, расположенная южнее существующей жилой застройки;

-	с запада - автомобильная дорога регионального значения на г. Урай;

-	с востока – улицы Сибирская и Железнодорожная;

-	с юга – улица Локомотивная.

На момент проектирования жилая застройка представлена:

-	одноэтажной индивидуальной жилой застройкой с приквартирными участками;

-	малоэтажной жилой застройкой с приквартирными участками.

Так же на проектируемой территории расположены: котельная, склад леса, две автомобильные заправочные станции, электрическая подстанция, лесхоз, крестьянско-фермерское хозяйство, вертолетная площадка. Территория водозабора проходит по северной границе проектируемого микрорайона «Южный». Часть проектируемой территории попадает в границы санитарно-защитных зон указанных предприятий и объектов.

С северной и южной стороны проектируемой территории расположена жилая застройка. С западной – автомобильная дорога регионального значения 
на г. Урай; с восточной – железнодорожная ветка «Устье Аха - г. Тавда».

Ориентировочная площадь территории в границах проектирования составляет 275,7 га.

Планировочное решение продиктовано необходимостью максимального сохранения окружающей среды, а также создания условий для устойчивого развития территории.

Специфическим требованием к проекту является необходимость прокладки новых инженерных сетей.

Территория микрорайона «Южный» предназначена для размещения жилых домов, объектов социально-культурного обслуживания населения, коммунально-складских объектов и инженерных сетей, формирования парковой зоны с размещением объектов спортивного назначения, зоны отдыха.

2.2	Действующая система землепользования

На участке проектирования расположены объекты, правообладателями которых является муниципальное образование, а также собственники жилых помещений. Регулирование отношений, связанных с установлением прав собственников объектов, расположенных в границах проектирования основывается на комплексных мерах, определенных действующим земельным, градостроительным, жилищным и гражданским  законодательством.

В характеристиках каждого формируемого земельного участка сходятся интересы как отдельного собственника объекта недвижимости, так и непосредственно соседей, а также и интересы всего поселкового сообщества.

Задача межевания земельных участков является специфичной и обусловлена временным и пространственным процессом развития.

По данным, предоставленным Управлением по землеустройству и недропользованию администрации Кондинского района, в границах микрорайона «Южный» на момент проектирования существуют следующие земельные участки (предоставленные в собственность, аренду, пользование):

-	землеотвод под АЗС (сохраняемый), площадь земельного участка – 4270,88 м2;

-	землеотвод под котельную (сохраняемый), площадь земельного участка – 19799,61 м2;

-	землеотвод под территориальное управление Междуреченское лесничество (сохраняемый), площадь земельного участка – 21897,97 м2;

-	Н.В. Гуслякова (отведен без проведения межевания), площадь земельного участка – 1499,24 м2;

-	В.В. Созонтов (отведен без проведения межевания), площадь земельного участка – 1500,40 м2;

-	землеотвод под индивидуальный жилой дом (собственность В.Т. Тихонов), площадь земельного участка – 1497,29 м2;

-	Н.А. Глик (собственность, отведен без проведения межевания), площадь земельного участка – 1508,70 м2;

-	Н.А. Глик (аренда, отведен без проведения межевания), площадь земельного участка – 1501,10 м2;

-	Н.А. Глик (аренда, отведен без проведения межевания), площадь земельного участка – 1500,57 м2;

-	И.Н. Невоструева (аренда, отведен без проведения межевания), площадь земельного участка – 1501,08 м2;

-	землеотвод под ПС «Юмас» (сохраняемый), площадь земельного участка – 10609,99 м2;

-	землеотвод под ВЛ 10 кВ (сохраняемый), площадь земельного участка – 6488,02 м2;

-	землеотвод под АЗС ООО «Спектр» (сохраняемый), площадь земельного участка – 33750,05 м2;

-	землеотвод под изолятор временного содержания Кондинского РОВД (сохраняемый), площадь земельного участка – 2998,36 м2;

-	землеотвод под индивидуальный жилой дом (аренда А.М. Авсиевич), площадь земельного участка – 1208,52 м2;

-	землеотвод под индивидуальный жилой дом (Л.В. Ковылина), площадь земельного участка – 1200,31 м2;

-	землеотвод под индивидуальный жилой дом (собственность, Л.В. Ковылина), площадь земельного участка – 1894,71 м2;

-	землеотвод под индивидуальный жилой дом (собственность, В.Г. Акулов), площадь земельного участка – 1499,68 м2;

-	землеотвод под индивидуальный жилой дом (аренда, А.Р. Насырбеков), площадь земельного участка – 1800,21 м2;

-	землеотвод под индивидуальный жилой дом (аренда на 50 лет, А.В. Батуева), площадь земельного участка – 1136,50 м2;

-	землеотвод под индивидуальный жилой дом (аренда, А.В. Батуева), площадь земельного участка – 1010,50 м2;

-	землеотвод под строительство магазина (изменяемый), площадь земельного участка – 2000,38 м2.

На территории поселения действует механизм адаптированного к местным условиям нормирования площадей земельных участков, формируемых под жилищное строительство. Установлены местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований городских и сельских поселений Кондинского района для расчета площади земельных участков.

Планировочное решение микрорайона выполнено проектом планировки согласно градостроительных требований.

Существующая система землепользования отражена на «Плане фактического использования территории» масштаба 1:2000.

3	Проектные решения

На период подготовки проекта межевания территория в основном свободна от застройки и объекты планирования, предусмотренные проектом планировки, являются перспективными.

Данным проектом сформировано 13 кварталов.

При формировании границ земельных участков было обеспечено соблюдение следующих требований:

-	границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

-	границы существующих землепользований не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков;

-	межеванию не подлежат территории, занятые транспортными и инженерными коммуникациями и сооружениями, а также земли общего пользования.

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных линий, границ земельных участков, предоставленным физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности, фактического использования территории.

Данной работой сформированы земельные участки, представленные в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Характеристика земельных участков

| № по экспл | Площадь зем.уч., м2 | Наименование землепользования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Квартал № 1 |
| 1 | 4271 | Землеотвод под АЗС | Сохраняемый |
| 2 | 2404 | Землеотвод под автомойку | Формируемый |
| 3 | 2837 | Землеотвод под гостиницу | Формируемый |
| 4 | 3576 | Землеотвод под СТО | Формируемый |
| 5 | 19800 | Землеотвод под котельную | Сохраняемый |
| 6 | 14198 | Землеотвод под гаражный кооператив | Формируемый |
| 7 | 4425 | Землеотвод под объекты придорожного сервиса | Формируемый |
| 782 | 400 | Землеотвод под антенно-мачтовое сооружение связи | Формируемый |
| Квартал № 2 |
| 8-19 | 1107-2436 | Землеотвод под 8-квартирный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 20-22 | 3846-4345 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 23-75 | 1120-1274 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| 76 | 7794 | Землеотвод под торговый центр | Формируемый |
| 77-116 | 1058-1100 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| Квартал № 3 |
| 117-221 | 814-1725 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| 222 | 21898 | Землеотвод под территориальное управление Междуреченское лесничество | Сохраняемый |
| 223 | 4616 | Землеотвод под магазин | Формируемый |
| 224 | 10192 | Землеотвод под поликлинику | Формируемый |
| Квартал № 4 |
| 225-240 | 1301-1828 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| 241 | 1499 | Н.В. Гуслякова | Отведен без проведения межевания |
| 242 | 1500 | В.В. Созонтов | Отведен без проведения межевания |
| 243 | 1497 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Собственность В.Т. Тихонов |
| 244 | 1509 | Н.А. Глик | Отведен без проведения межевания |
| 245 | 1501 | Н.А. Глик | Отведен без проведения межевания |
| 246 | 1501 | Н.А. Глик | Отведен без проведения межевания |
| 247 | 1501 | И.Н. Невоструева | Отведен без проведения межевания |
| 248 | 2018 | Землеотвод под 10-квартирный 2-этажный жилой дом | Формируемый |

Продолжение таблицы 3.1

| № по экспл | Площадь зем.уч., м2 | Наименование землепользования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 249 | 2322 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 250 | 2141 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 251 | 2280 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 252 | 2311 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 253 | 3324 | Землеотвод под 3-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 254 | 2813 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 255 | 1770 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 256 | 2553 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 257 | 3034 | Землеотвод под 10-квартирный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 258 | 2776 | Землеотвод под 3-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 259 | 2773 | Землеотвод под 3-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 260 | 12614 | Землеотвод под детский сад | Формируемый |
| Квартал № 5 |
| 261-386 | 1065-1139 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| Квартал № 6 |
| 387-519 | 1014-1076 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| Квартал № 7 |
| 520 | 16465 | Землеотвод под торговый комплекс | Формируемый |
| 521 | 5855 | Землеотвод под пункт милиции | Формируемый |
| 522 | 25125 | Землеотвод под школу | Формируемый |
| 523 | 83334 | Землеотвод под стадион | Формируемый |
| 524 | 4951 | Землеотвод под спортивный центр | Формируемый |
| Квартал № 8 |
| 525-599 | 1115-1414 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| Квартал № 9 |
| 600 | 1316 | Землеотвод под баню | Формируемый |
| 601-650 | 1196-2113 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| Квартал № 10 |
| 651 | 10610 | Землеотвод под ПС «Юмас» | сохраняемый |
| 652 |  | Землеотвод под ВЛ 10 кВ | сохраняемый |
| Квартал № 11 |
| 653 | 33750 | Землеотвод под АЗС ООО «Спектр» | сохраняемый |

Окончание таблицы 3.1

| № по экспл | Площадь зем.уч., м2 | Наименование землепользования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 654 | 2998 | Землеотвод под изолятор временного содержания Кондинского РОВД | сохраняемый |
| 655 | 7191 | Землеотвод под объекты придорожного сервиса | Формируемый |
| 656 | 4528 | Землеотвод под гаражный бокс | Формируемый |
| 657 | 3849 | Землеотвод под общежитие | Формируемый |
| 658 | 4821 | Землеотвод по здание ГИБДД | Формируемый |
| 659 | 6987 | Землеотвод под торгово-выставочный комплекс | Формируемый |
| 660 | 13744 | Землеотвод под рыночный комплекс | Формируемый |
| 661 | 7892 | Землеотвод под автодром для принятия практического экзамена у кандидатов в водители | Формируемый |
| Квартал № 12 |
| 662-718 | 1120-1295 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| Квартал № 13 |
| 719 | 1209 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Аренда А.М. Авсиевич |
| 720 | 1200 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Л.В. Ковылина |
| 721 | 1895 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Собственность Л.В. Ковылина |
| 722 | 1500 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Собственность В.Г. Акулов |
| 723 | 1800 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Аренда А.Р. Насырбеков |
| 724 | 1136 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Аренда на 50 лет А.В. Батуева |
| 725 | 1011 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Аренда А.В. Батуева |
| 726 | 2000 | Землеотвод под строительство магазина | изменяемый |
| 727 | 1931 | Землеотвод под магазин | предлагаемый |
| 728 | 2559 | Землеотвод под магазин | Формируемый |
| 729 | 12307 | Землеотвод под детский сад | Формируемый |
| 730 | 2437 | Землеотвод под гостиницу | Формируемый |
| 731-779 | 1229-1662 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом фактического землепользования; в границах проектируемых земельных участков – с учетом местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований городских и сельских поселений Кондинского района, а также с учетом Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения Междуреченский Кондинского района.

Каталог координат участков межевания территории микрорайона «Южный» приведен в Приложении.

Так же на территории проектирования выделены зоны действия публичных сервитутов:

-	для использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных и других линий и сетей (линия связи – 63,02 м2, ВЛ 10 кВ – 258,50 м2).

Зоны ограничений (обременений) для сетей инженерной инфраструктуры определялись, исходя из нормативной документации:

1	Постановление Правительства РФ №578 от 09.06.1995 г. «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ» (охранная зона устанавливается вдоль линии связи в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии не менее 2м с каждой стороны);

2	Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. (охранная зона вдоль воздушных линий электропередач устанавливается в виде части поверхности участка земли воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередач), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 2м (до 1кВ), 10м (1-20 кВ), 15 м (35 кВ) и 20м (110 кВ), вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1кВ в городах под тротуарами – на 0,6м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы);

3	Охранная зона водопроводов определялась из СНиП 2.07.01-89* и установлена вдоль трассы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 м с каждой стороны.

На проектируемой территории установлены следующие зоны ограничений (обременений) для объектов транспортных инфраструктур:

-	АЗС – СЗЗ 100 м, СТО (проект.) – СЗЗ 50м, автомойка (проект.) – СЗЗ 100 м.

Проектные предложения отражены на чертеже «Проект межевания территории» масштаба 1:2000.

3.1	Порядок формирования границ земельных участков

На данной территории согласно представленным данным действует норматив градостроительного проектирования местного уровня, который устанавливает требования по расчету площади земельных участков объектов градостроительной деятельности, планируемых к размещению.

Расчет площади земельных участков объектов жилой застройки учитывает объемно-композиционное и планировочное решение, принятое проектом планировки данной территории и выполнен на основании проектных показателей.

Принцип расчета площадей земельных участков объектов проектирования, и формирования границ, основан на необходимости создания благоприятной среды проживания, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их содержания и обслуживания. Основываясь на данном принципе формирование земельных участков позволяет обеспечить требуемые условия, а также выделить в общей системе объектов землеустройства территории общего пользования, которые в свою очередь являются связующим звеном пространственного взаимоотношения населения.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания и других нормативно правовых актов по землеустройству, действующих на территории Российской Федерации, и учитывает следующие виды работ:

- полевое обследование и оценку состояния пунктов опорной межевой сети – опорных межевых знаков;

- составление технического проекта (задания) межевания земель;

- уведомление собственников, владельцев и пользователей смежных земельных участков о производстве работ;

- согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка с собственниками, владельцами и пользователями смежных земельных участков;

- сдачу пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью;

- определение координат пунктов ОМС и межевых знаков;

- определение площади земельного участка;

- составление чертежа границ земельного участка;

- контроль и приемку результатов межевания производителем работ, государственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков, формирование межевого дела;

- утверждение его в установленном порядке;

- осуществление постановки на государственный кадастровый учет.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных и других линий.

4	Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 4.1 – Основные технико-экономические показатели

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на период проектирования | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 275,71 | 275,71 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | -"- | 43,21 | 153,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройки |  | 2,39 | 94,99 |
|  | из них: |  |  |  |
|  |  | - территории многоэтажной застройки | -"- | - | - |
|  |  | - территории малоэтажной застройки | га | 0,34 | 7,88 |
|  |  | - территории индивидуальной застройки | -"- | 2,05 | 87,11 |
|  | - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания | -"- | - | 29,16 |
|  | - производственные территории | -"- | 40,82 | 28,96 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию | га | 232,5 | 122,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | - | 21,27 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 8,44 | 61,76 |
|  | - прочие территории общего пользования | -"- | 224,06 | 39,57 |